SCHEDA GUIDA:  CHIESE - RISCALDAMENTO AD ARIA – INDICAZIONI PER IL PROGETTO

# PARAMETRI DELL'IMPIANTO

# della chiesa di ……………………… nella parrocchia di ………………………………….

|  |  | progetto | range ammesso |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura | esterna |  | 0° |
| " | interna con impianto spento da > 3 giorni |  | - |
| " | interna a mt 1,5 dal pavimento - h.2 dopo accens. |  | 15° - 16° |
| " | interna a mt 5,0 dal pavimento - h.2 dopo accens. |  | 15° - 16° |
| " | interna a mt 9,0 dal pavimento - h.2 dopo accens. |  | 13° - 16° |
| " | aria all'uscita dal generatore |  | 26° - 36° |
| " | aria all'uscita dalle bocchette di mandata |  | 23° - 36° |
| " | aria alle bocchette di ripresa |  | 15° - 16° |
| Tempo | per portare la t interna +15° con t esterna 0° |  | < 120’ |
| Velocità | aria nelle canalizzazioni |  | < 2 m/s |
| " | aria alle bocchette di ripresa |  | < 2 m/s |
| " | aria a m. 1,5 dal pavimento (zona con persone) |  | < 0,5 m/s |
| Quantità | bocchette di mandata |  | - |
| " | bocchette di ripresa |  | - |
| Dimensioni | bocchetta di mandata |  | - |
| " | bocchetta di ripresa |  | - |
| Rumore | di fondo con impianto spento |  | n db |
| " | con impianto in funzione |  | < n + 8 db |
| Umidità | esterna |  | - |
| " | interna con impianto spento (no persone) |  | - |
| " | interna con impianto acceso da h. 2 (no persone) |  | - |

|  |  | collaudo | rilevazione |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura | esterna |  |  |
| " | interna con impianto spento da > 3 giorni |  |  |
| " | interna a mt 1,5 dal pavimento - h.2 dopo accens. |  |  |
| " | interna a mt 5,0 dal pavimento - h.2 dopo accens. |  |  |
| " | interna a mt 9,0 dal pavimento - h.2 dopo accens. |  |  |
| " | aria all'uscita dal generatore |  |  |
| " | aria all'uscita dalle bocchette di mandata |  |  |
| " | aria alle bocchette di ripresa |  |  |
| Tempo | per portare la t interna +15° con t esterna 0° |  |  |
| Velocità | aria nelle canalizzazioni |  |  |
| " | aria alle bocchette di ripresa |  |  |
| " | aria a m. 1,5 dal pavimento |  |  |
| Quantità | bocchette di mandata |  |  |
| " | bocchette di ripresa |  |  |
| Dimensioni | bocchetta di mandata |  |  |
| " | bocchetta di ripresa |  |  |
| Rumore | di fondo con impianto spento |  |  |
| " | con impianto in funzione |  |  |
| Umidità | esterna |  |  |
| " | interna con impianto spento (no persone) |  |  |
| " | interna con impianto acceso da h. 2 (no persone) |  |  |

| progetto | collaudo | rilevazione |
| --- | --- | --- |
| data | firma | data | firma | data | firma |